NUEVA DULCERÍA

Año: 2018

Bmé. Bavio, Buenos Aires

Descripción del proyecto:

Nueva planta de elaboración de dulce de leche con una superficie cubierta de 4.600 m2 y una capacidad de producción de 15.000 kg/hora. El proyecto involucró la obra civil, completa e incluyó las áreas de recepción de materias primas a granel, mezcla de ingredientes, cocción, enfriamiento, envasado, almacén de materias primas y producto terminado.

Servicios prestados por Reisen S.A.

Montaje mecánico completo de toda la planta – aproximadamente 20.000 horas-hombre.

- Sector recepción de ingredientes fluidos: Compuesto por 4 silos de recepción de concentrado de leche, 2 silos de glucosa y 1 silo de grasa con fundidor.

- Sistema de manejo de Ingredientes sólidos: Compuesto por transporte neumático, compresor con refrigerador, 4 silos de ingredientes a granel, 2 descargadores de bolsones y tolvas intermedias.

- Sector preparación de mezcla: Compuesto por 2 tanques de mezclado, 2 mezcladores en línea, cluster de válvulas y bombeo y 8 silos de almacenamiento de mezcla.

- Sector cocción: 24 tanques encamisados para cocción con vapor saturado

- Sector enfriamiento: 12 tanques encamisados para enfriamiento con agua

- Sector envasado: Colectores de distribución de producto para las distintas líneas de envasado.

- Ampliación de servicios industriales: Vapor, condensado, agua de torre, aire comprimido.

- Central CIP:

- Aislación térmica: de cañerías de vapor, condensado y grasa.

- Piping de proceso: Líneas construidas con caños y accesorios de acero inoxidable cortadas con cortadora orbital y unidas con soldadura sanitaria TIG con barrido interior.

Sector mezcla

Sector cocción

Sector enfriamiento

Sector envasado		Central CIP

Recepción de materias primas